## Slide 1
가상 ICT 기업 IT 담당자 매뉴얼 · 사내 시스템
사내 시스템 장애 신고·이관 처리 매뉴얼
IT-SYS-003-M | 업무시스템팀 | 2026.10.16 | Ver 2.0
사내 제한 · IT 운영 담당자·관리자
IT운영·보안 조직 내부 문서입니다. 사용자에게 문서 자체를 전달하지 않고, 안내는 짝이 되는 임직원용 가이드를 기준으로 합니다.
© 가상 ICT 기업 · IT-SYS-003-M · 사내 제한
1 / 23

## Slide 2
문서 정보
IT-SYS-003-M
문서 번호 | IT-SYS-003-M | 버전 | v2.0
분류 | SYS 사내 시스템 | 시행일 | 2026-10-16
문서 유형 | 처리 매뉴얼 | 열람 등급 | 사내 제한 (IT 운영 담당자·관리자)
관리 부서 | 업무시스템팀 | 승인자 | 업무시스템팀장
열람 대상 | 서비스데스크, 업무시스템팀, 시스템인프라팀 | 대상 사용자 가이드 | IT-SYS-003
포함 시나리오 | SYS-03, SYS-05, SYS-09, SYS-16 | 관련 FAQ | FAQ-033
© 가상 ICT 기업 · IT-SYS-003-M · 사내 제한
2 / 23

## Slide 3
Contents
1. 개요
4p
2. 접수·분류 기준
6p
3. 증상별 처리 절차
8p
4. 대형 장애 대응
17p
5. 처리 기록 기준
19p
부록 · 관련 문서 · 용어
21p
개정 이력
23p
© 가상 ICT 기업 · IT-SYS-003-M · 사내 제한
3 / 23

## Slide 4
01
개요
© 가상 ICT 기업 · IT-SYS-003-M · 사내 제한
4 / 23

## Slide 5
개요
01. 개요
목적
ERP 전사 장애(SYS-03), 팀 단위 업무 협업 플랫폼 장애(SYS-05), 메일 서버 장애(SYS-09), 파일서버 전사 장애(SYS-16)를 판단하고 대표 티켓으로 묶어
복구·공지·종료하는 내부 절차를 정한다. 사용자 안내는 IT-SYS-003을 기준으로 한다.
담당 범위
1차 처리 | 서비스데스크(L1): 다수 접수 판단, 대표 티켓 생성, 같은 증상 문의 연결, 장애 공지
2차 이관 | 업무시스템팀(L2): ERP·업무 협업 플랫폼 장애 원인 확인과 복구
2차 이관 | 시스템인프라팀(L2): 메일 서버·파일서버 스토리지 장애 원인 확인과 복구
배정 기준 | 시스템인프라팀 L2 · SSO·메일 서버 영역 (SYS-09)
배정 기준 | 시스템인프라팀 L2 · 파일서버·복구 영역 (SYS-16)
배정 기준 | 업무시스템팀 L2 · ERP 영역 (SYS-03)
배정 기준 | 업무시스템팀 L2 · 업무 협업 플랫폼 영역 (SYS-05)
관련 시스템 | 시스템 모니터링 화면, 장애 공지 게시판, ERP DB 관리 화면, 스토리지 관리 콘솔
© 가상 ICT 기업 · IT-SYS-003-M · 사내 제한
5 / 23

## Slide 6
02
접수·분류 기준
© 가상 ICT 기업 · IT-SYS-003-M · 사내 제한
6 / 23

## Slide 7
접수·분류 기준
02. 접수·분류 기준
사용자 가이드의 블록별 기본값이다. 긴급도 기준은 IT-STD-001 IT 서비스 운영 기준을 따른다.
번호 | 문의 유형 | 증상·요청 | 기본 긴급도 | 1차 처리 | 처리 방식 | 이관 대상
3.1 | SYS-03 | ERP 전사 접속·저장 불가 | P1 | 서비스데스크 | 티켓 | 업무시스템팀
3.2 | SYS-05 | 팀 단위 업무 협업 플랫폼 장애 | P2 | 서비스데스크 | 티켓 | 업무시스템팀
3.3 | SYS-09 | 메일 서버 전사 장애 | P1 | 서비스데스크 | 티켓 | 시스템인프라팀
3.4 | SYS-16 | 파일서버 전사 장애 | P1 | 서비스데스크 | 티켓 | 시스템인프라팀
처리 방식
•
즉시 처리: 서비스데스크(L1)가 안내만으로 끝낸 건. 티켓 없이 상담 기록만 남긴다.
•
티켓: 담당자 조치가 필요한 건. 담당팀에 배정하고 상태를 RDY → WIP → FIN → CLS 으로 관리한다.
긴급도 조정 조건
•
같은 시스템을 쓸 수 없다는 문의가 서로 다른 부서에서 3건 이상 접수되면 P1로 판단한다.
•
SYS-05는 팀 단위 P2로 처리하고, 여러 부서로 번지면 P1로 올린다.
•
월말 마감일의 ERP 장애는 접수 즉시 P1로 처리한다.
© 가상 ICT 기업 · IT-SYS-003-M · 사내 제한
7 / 23

## Slide 8
03
증상별 처리 절차
© 가상 ICT 기업 · IT-SYS-003-M · 사내 제한
8 / 23

## Slide 9
3.1 ERP가 로딩만 되고 열리지 않아 여러 부서 업무가 멈춤
03. 증상별 처리 절차
문의 유형
SYS-03
기본 긴급도
P1
1차 처리
서비스데스크
이관 대상
업무시스템팀
접수 시 확인 질문
·
어느 부서가 안 되나요?
·
로딩만 되나요, 저장 시 타임아웃이 나나요?
·
마감 작업이 걸려 있나요?
판단 기준
·
여러 부서에서 접수되면 P1로 보고 업무시스템팀에 바로 연결한다.
·
혼자만 안 되면 SYS-02로 분류해 IT-SYS-001-M으로 처리한다.
처리 절차
①
대표 티켓을 만들고 같은 증상 문의를 연결한다.
②
ERP DB 잠금 세션과 실행 중인 배치 작업을 확인한다.
③
대량 배치를 중단하고 잠금 세션을 정리한다. 배치는 야간으로 옮긴다.
④
복구 후 공지를 갱신한다.
처리 후 안내 문구
ERP 장애가 복구되었습니다. 저장하지 못한 작업은 다시 입력해 주세요.
© 가상 ICT 기업 · IT-SYS-003-M · 사내 제한
9 / 23

## Slide 10
3.1 ERP가 로딩만 되고 열리지 않아 여러 부서 업무가 멈춤 (계속)
03. 증상별 처리 절차
재발 방지
·
월말 배치 작업 야간 스케줄 고정
이관 시 전달 정보
·
최초 접수 시각
·
접수 건수와 부서
·
증상 (로딩 / 타임아웃)
·
실행 중이던 배치 작업
© 가상 ICT 기업 · IT-SYS-003-M · 사내 제한
10 / 23

## Slide 11
3.2 팀 전체가 업무 협업 플랫폼(PMS·BI·마케팅 툴)에 접속할 수 없음
03. 증상별 처리 절차
문의 유형
SYS-05
기본 긴급도
P2
1차 처리
서비스데스크
이관 대상
업무시스템팀
접수 시 확인 질문
·
어느 시스템(PMS / BI / 마케팅 툴)인가요?
·
팀 전체가 접속하지 못하나요?
·
언제부터인가요?
판단 기준
·
팀 전체가 쓸 수 없으면 P2 티켓으로 업무시스템팀에 바로 연결한다.
·
여러 부서로 번지면 P1로 올리고 대표 티켓으로 묶는다.
·
느리지만 쓸 수 있으면 IT-SYS-002-M으로 분류한다.
처리 절차
①
플랫폼 서버의 디스크·세션·연동 인증서 상태를 확인한다.
②
원인에 따라 로그 정리·디스크 증설, WAS 인스턴스 증설·세션 설정 조정, SSO 연동 인증서 갱신을 한다.
③
서비스를 재기동하고 접속을 확인한다.
처리 후 안내 문구
업무 협업 플랫폼 장애를 복구했습니다. 다시 로그인해 주세요.
© 가상 ICT 기업 · IT-SYS-003-M · 사내 제한
11 / 23

## Slide 12
3.2 팀 전체가 업무 협업 플랫폼(PMS·BI·마케팅 툴)에 접속할 수 없음 (계속)
03. 증상별 처리 절차
재발 방지
·
디스크 사용률 80% 알림 설정
·
PMS 사용량 임계치 모니터링 알림 등록
·
연동 인증서 만료 30일 전 알림 등록
이관 시 전달 정보
·
시스템 이름
·
영향 팀·인원
·
발생 시각
·
서버 상태 확인 결과
© 가상 ICT 기업 · IT-SYS-003-M · 사내 제한
12 / 23

## Slide 13
3.3 전 부서에서 메일을 보내지도 받지도 못함
03. 증상별 처리 절차
문의 유형
SYS-09
기본 긴급도
P1
1차 처리
서비스데스크
이관 대상
시스템인프라팀
접수 시 확인 질문
·
보내기·받기 모두 안 되나요?
·
다른 부서도 같은가요?
·
언제부터인가요?
판단 기준
·
여러 부서에서 접수되면 P1로 보고 시스템인프라팀에 바로 연결한다.
·
혼자만 안 되면 SYS-06·SW-06으로 분류한다.
처리 절차
①
대표 티켓을 만들고 같은 증상 문의를 연결한다.
②
메일 서버 스토리지 경로 상태를 확인한다.
③
이중화 경로로 전환하고 대기 중인 메일을 다시 처리한다.
④
장애 보고서를 작성한다.
처리 후 안내 문구
메일 서버 장애가 복구되었습니다. 보내지 못한 메일은 다시 보내 주세요.
© 가상 ICT 기업 · IT-SYS-003-M · 사내 제한
13 / 23

## Slide 14
3.3 전 부서에서 메일을 보내지도 받지도 못함 (계속)
03. 증상별 처리 절차
재발 방지
·
스토리지 경로 이중화 점검 주기 단축
이관 시 전달 정보
·
최초 접수 시각
·
접수 건수와 부서
·
송신·수신 영향
·
스토리지 상태
© 가상 ICT 기업 · IT-SYS-003-M · 사내 제한
14 / 23

## Slide 15
3.4 공유 드라이브가 전부 열리지 않고 다른 팀도 같음
03. 증상별 처리 절차
문의 유형
SYS-16
기본 긴급도
P1
1차 처리
서비스데스크
이관 대상
시스템인프라팀
접수 시 확인 질문
·
화면 메시지가 '네트워크 경로를 찾을 수 없습니다'인가요?
·
다른 팀도 같은가요?
판단 기준
·
여러 팀에서 접수되면 P1로 보고 시스템인프라팀에 바로 연결한다.
·
한 팀만 안 되면 SYS-13으로 분류해 IT-SYS-006-M으로 처리한다.
처리 절차
①
대표 티켓을 만들고 같은 증상 문의를 연결한다.
②
스토리지 컨트롤러 상태를 확인하고 예비 컨트롤러로 전환한다.
③
데이터 무결성을 점검한 뒤 서비스를 재개한다.
④
장애 보고를 작성한다.
처리 후 안내 문구
파일서버 장애가 복구되었습니다. PC에 임시로 저장한 파일은 공유 드라이브로 옮겨 주세요.
© 가상 ICT 기업 · IT-SYS-003-M · 사내 제한
15 / 23

## Slide 16
3.4 공유 드라이브가 전부 열리지 않고 다른 팀도 같음 (계속)
03. 증상별 처리 절차
재발 방지
·
스토리지 이중화 전환 훈련 반기 1회 실시
이관 시 전달 정보
·
최초 접수 시각
·
접수 건수와 팀
·
화면 메시지
·
스토리지 컨트롤러 상태
© 가상 ICT 기업 · IT-SYS-003-M · 사내 제한
16 / 23

## Slide 17
04
대형 장애 대응
© 가상 ICT 기업 · IT-SYS-003-M · 사내 제한
17 / 23

## Slide 18
대형 장애 대응
04. 대형 장애 대응
①
서로 다른 부서에서 같은 시스템 장애가 동시에 접수되면 대형 장애로 판단한다. 사례: MI-2026-01 월말 대량 배치와 조회가 겹친 ERP DB 잠금 (문의 9건 연결),
MI-2026-04 메일 서버 스토리지 장애 (문의 7건 연결), MI-2026-06 파일서버 스토리지 컨트롤러 장애 (문의 5건 연결).
②
대표 티켓(MI-YYYY-NN)을 만들고, 같은 증상의 개별 문의는 대표 티켓에 연결한다.
③
그룹웨어 공지사항과 #it-helpdesk 채널에 장애 공지를 올리고 30분마다 갱신한다. 메일 장애 중에는 메일로 공지하지 않는다.
④
복구 후 개별 문의를 대표 티켓 기준으로 일괄 완료(FIN) 처리하고, IT운영·보안 조직장에게 원인과 재발 방지(월말 배치 야간 고정, 스토리지 경로 이중화 점검 주기
단축, 스토리지 이중화 전환 훈련 반기 1회)를 보고한다.
© 가상 ICT 기업 · IT-SYS-003-M · 사내 제한
18 / 23

## Slide 19
05
처리 기록 기준
© 가상 ICT 기업 · IT-SYS-003-M · 사내 제한
19 / 23

## Slide 20
처리 기록 기준
05. 처리 기록 기준
처리 완료(FIN) 시 티켓에 아래 항목을 남긴다. 반복되는 건은 사용자 가이드 반영 여부를 검토한다.
항목 | 기록 내용
원인 | 확인된 원인 한 줄 (예: VPN 클라이언트 구버전 사용)
조치 내용 | 실제로 한 조치. 즉시 처리면 앞에 [즉시 처리]
재발 방지 | 같은 문의를 줄이기 위한 조치 (없으면 '없음')
관련 FAQ | 안내에 쓴 FAQ 번호
가이드 반영 | 사용자 가이드에 추가·수정이 필요한지 (필요 / 불필요)
© 가상 ICT 기업 · IT-SYS-003-M · 사내 제한
20 / 23

## Slide 21
부록
관련 문서 · 용어
© 가상 ICT 기업 · IT-SYS-003-M · 사내 제한
21 / 23

## Slide 22
관련 문서 · 용어
부록
내부 연락처
서비스데스크 | 내선 1000
업무시스템팀 | 내선 1060
시스템인프라팀 | 내선 1050
정보보안팀 | 내선 1119
© 가상 ICT 기업 · IT-SYS-003-M · 사내 제한
22 / 23

## Slide 23
개정 이력
부록
버전 | 개정일 | 작성자 | 변경 내용
v1.0 | 2026-03-01 | 업무시스템팀 | 최초 작성
v2.0 | 2026-10-16 | 업무시스템팀 | 7개 분류 통합 정리본. 문서 양식·열람 등급·용어·연락처를 통일하고 분류 사이의 중복 내용을 한 문서로 정리
© 가상 ICT 기업 · IT-SYS-003-M · 사내 제한
23 / 23